## Slide 1
RESEAU INFORMATIQUE
Interconnexion sécurisée
de deux sites d'entreprise bancaire
Messagerie électronique • Téléphonie IP • NAT & ACL • Détection d'intrusion
Simulation réalisée sous Cisco Packet Tracer
Réalisé par
Bell Benoît Christian
Encadreur de stage
M. Ebelle Sergil Maxence Eslain
Stage — BICEC

## Slide 2
PLAN
Sommaire de la présentation
1. Remerciements
2. Contexte et objectifs
3. Cahier des charges
4. Étude de l'existant BICEC & axes d'amélioration
5. Architecture générale
6. Plan d'adressage IP
7. Configuration de base des routeurs
8. Liaison inter-sites et routage OSPF
9. VLAN et routage inter-VLAN
10. Service DHCP
11. NAT — accès Internet sécurisé
12. Messagerie électronique
13. Téléphonie IP (Cisco CME)
14. Restriction et limitation des appels
15. Sécurisation SSH & Port Security
16. Listes de contrôle d'accès (ACL)
17. Détection et alerte automatique d'intrusion
18. Coût estimatif de réalisation
19. Tests et validation
20. Conclusion et perspectives
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
2

## Slide 3
LOGO
BICEC
LOGO
ESIAC
DÉDICACE & REMERCIEMENTS
Dédicace
Je dédie ce travail à ma famille et à tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours académique et de mon stage à la BICEC.
Remerciements
Je tiens à remercier chaleureusement M. Ebelle Sergil Maxence Eslain, mon encadreur de stage, pour sa disponibilité, ses conseils avisés et le suivi apporté tout au long de ce projet. J’indique aussi les remerciements avec toutes les honneurs qui vont avec à Mme EKOUM YOLANDE. Mes remerciements vont également à l'ensemble du personnel de la BICEC pour son accueil, ainsi qu'au président directeur général de l'ESIAC Mr NGWEM JEAN.
Bell Benoît Christian
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
3

## Slide 4
INTRODUCTION
Contexte et objectifs du projet
Une entreprise possède deux sites distants qui doivent communiquer comme un seul réseau logique.
Chaque site dispose de postes utilisateurs, d'une messagerie interne et de téléphones IP.
Le réseau doit rester fonctionnel, cloisonné (VLAN) et évolutif.
La sécurité doit être proactive : toute tentative d'intrusion doit être détectée et signalée automatiquement.
Interconnecter
Relier les deux sites via une liaison WAN et un routage inter-sites.
Communiquer
Mettre en place une messagerie électronique interne et une téléphonie IP.
Limiter
Restreindre certains appels téléphoniques (appels externes / longue distance).
Sécuriser
Protéger l'accès (SSH, ACL) et alerter automatiquement en cas d'intrusion.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
4

## Slide 5
CADRAGE
Cahier des charges
Besoin | Exigence technique retenue
Deux sites interconnectés | Liaison série WAN entre les deux routeurs, routage dynamique OSPF
Segmentation du réseau | VLAN dédiés par site : voix (téléphonie IP) et données
Attribution automatique des adresses | Service DHCP par VLAN, relayé par le routeur (ip helper-address)
Accès Internet sécurisé | Translation d'adresses NAT (PAT) côté routeur de sortie
Messagerie interne | Serveur de messagerie (SMTP/POP3) avec comptes utilisateurs par site
Téléphonie IP | Cisco CallManager Express (CME), un téléphone IP par utilisateur
Limitation des appels | Classes de restriction (COR) pour bloquer les appels non autorisés
Sécurité des accès | SSH, mots de passe chiffrés, Port Security, ACL standard/étendues
Détection d'intrusion | Journalisation (Syslog), alertes SNMP et blocage automatique de port
Besoin
Exigence technique retenue
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
5

## Slide 6
Étude de l'existant de la BICEC
Existant observé
Décrivez ici l'architecture réseau actuelle de la BICEC : équipements, topol
Critique / limites identifiées
Listez ici les points faibles ou risques observés (sécurité, redondance, performance, obsolescence…)
Améliorations proposées
Indiquez ici vos recommandations concrètes pour faire évoluer l'existant vers l'architecture proposée.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
6

## Slide 7
LOGO
BICEC
LOGO
ESIAC
ARCHITECTURE
Architecture générale du réseau
Schéma logique de l'interconnexion — Cisco Packet Tracer
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
7

## Slide 8
ARCHITECTURE
Schéma général du réseau
Site A
Switch
Site A
Routeur
Site A
VLAN Voix 10 — 192.168.10.0/24
VLAN Données 20 — 192.168.20.0/24
PC • DHCP • Messagerie • Imprimante • IP Phones
Site B
Routeur
Site B
Switch
Site B
VLAN Voix 30 — 192.168.30.0/24
VLAN Données 40 — 192.168.40.0/24
PC • DHCP • Messagerie • Imprimante • IP Phones
Liaison WAN série
192.168.100.0/30
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
8

## Slide 10
ADRESSAGE
Plan d'adressage IP
Site | VLAN | Usage | Réseau | Passerelle
A | 10 | Téléphonie IP | 192.168.10.0 /24 | 192.168.10.1
A | 20 | Données (PC, DHCP, messagerie, imprimante) | 192.168.20.0 /24 | 192.168.20.1
B | 30 | Téléphonie IP | 192.168.30.0 /24 | 192.168.30.1
B | 40 | Données (PC, DHCP, messagerie, imprimante) | 192.168.40.0 /24 | 192.168.40.1
A ↔ B | — | Liaison WAN série (inter-sites) | 192.168.100.0 /30 | R-A: .1 / R-B: .2
Site
VLAN
Usage
Réseau
Passerelle
Serveurs applicatifs (adresses fixes, hors plage DHCP)
Serveur DHCP Site A : 192.168.20.2
Serveur Messagerie Site A : 192.168.20.3
Imprimante Site A : 192.168.20.4
Serveur DHCP Site B : 192.168.40.2
Serveur Messagerie Site B : 192.168.40.3
Imprimante Site B : 192.168.40.4
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
9

## Slide 11
ÉTAPE 1
Configuration de base des routeurs
Sécuriser l'accès administrateur, nommer les équipements et activer les interfaces avant toute autre configuration.
Router> enable Router# configure terminal Router(config)# hostname R-SiteA R-SiteA(config)# enable secret <mot_de_passe_fort> R-SiteA(config)# service password-encryption R-SiteA(config)# no ip domain-lookup R-SiteA(config)# line console 0 R-SiteA(config-line)# password <mot_de_passe> R-SiteA(config-line)# login R-SiteA(config-line)# exit R-SiteA(config)# interface serial 0/0/0 R-SiteA(config-if)# ip address 192.168.100.1 255.255.255.252 R-SiteA(config-if)# clock rate 64000 R-SiteA(config-if)# no shutdown
À reproduire sur le routeur Site B avec les paramètres correspondants.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
10

## Slide 12
ÉTAPE 2
Liaison inter-sites et routage dynamique (OSPF)
La liaison série relie les deux routeurs ; OSPF apprend automatiquement les réseaux distants (VLAN 10/20 ↔ VLAN 30/40).
R-SiteA(config)# router ospf 1 R-SiteA(config-router)# network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0 R-SiteA(config-router)# network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 0 R-SiteA(config-router)# network 192.168.100.0 0.0.0.3 area 0 R-SiteA(config-router)# exit ! Vérification : R-SiteA# show ip route ospf R-SiteA# show ip ospf neighbor
Même logique sur R-SiteB, avec les réseaux 30/40.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
11

## Slide 13
ÉTAPE 3
Création des VLAN sur les commutateurs
Chaque switch cloisonne le trafic voix et données ; le port relié au routeur est configuré en mode trunk.
Switch(config)# hostname SW-SiteA SW-SiteA(config)# vlan 10 SW-SiteA(config-vlan)# name VOIX SW-SiteA(config)# vlan 20 SW-SiteA(config-vlan)# name DONNEES SW-SiteA(config)# interface range fastEthernet 0/1-10 SW-SiteA(config-if-range)# switchport mode access SW-SiteA(config-if-range)# switchport voice vlan 10 SW-SiteA(config-if-range)# switchport access vlan 20 SW-SiteA(config)# interface fastEthernet 0/24 SW-SiteA(config-if)# switchport mode trunk SW-SiteA(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20
Même principe sur Switch Site B avec les VLAN 30/40.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
12

## Slide 14
ÉTAPE 4
Routage inter-VLAN — Router-on-a-stick
Le routeur crée une sous-interface par VLAN sur son unique lien vers le switch, chacune servant de passerelle.
R-SiteA(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10 R-SiteA(config-subif)# encapsulation dot1Q 10 R-SiteA(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0 R-SiteA(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20 R-SiteA(config-subif)# encapsulation dot1Q 20 R-SiteA(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 R-SiteA(config)# interface gigabitEthernet 0/0 R-SiteA(config-if)# no shutdown
Identique sur R-SiteB avec VLAN 30/40 et 192.168.30.x / 192.168.40.x.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
13

## Slide 15
ÉTAPE 5
Service DHCP par VLAN
Le routeur relaie les requêtes DHCP vers le serveur (ip helper-address) ; le serveur attribue les adresses par VLAN.
R-SiteA(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.20.1 192.168.20.10 R-SiteA(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.10.1 192.168.10.5 R-SiteA(config)# interface gigabitEthernet 0/0.10 R-SiteA(config-subif)# ip helper-address 192.168.20.2 R-SiteA(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20 R-SiteA(config-subif)# ip helper-address 192.168.20.2 ! Côté serveur (Server-PT > Services > DHCP) : ! Pool VLAN20 : réseau 192.168.20.0/24, passerelle 192.168.20.1 ! Pool VLAN10 : réseau 192.168.10.0/24, option 150 = 192.168.20.1 (TFTP CME)
Vérifier avec ipconfig /release puis /renew sur un poste client.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
14

## Slide 16
ÉTAPE 6 · NOUVEAU
NAT — Accès Internet sécurisé
Le NAT dynamique (surcharge / PAT) permet aux postes des VLAN internes de sortir vers Internet via une seule adresse publique du routeur de bordure.
R-SiteA(config)# access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255 R-SiteA(config)# access-list 1 permit 192.168.20.0 0.0.0.255 R-SiteA(config)# interface gigabitEthernet 0/1 R-SiteA(config-if)# ip address <adresse_publique> <masque> R-SiteA(config-if)# ip nat outside R-SiteA(config)# interface gigabitEthernet 0/0 R-SiteA(config-if)# ip nat inside R-SiteA(config)# ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/1 overload ! Vérification : R-SiteA# show ip nat translations
La liste d'accès 1 définit les réseaux internes autorisés à être traduits (NAT overload / PAT).
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
15

## Slide 17
ÉTAPE 7
Service de messagerie électronique
Un serveur de messagerie interne par site permet l'échange de courriels entre utilisateurs des deux sites (SMTP/POP3).
! Sur le serveur (192.168.20.3) — onglet Config > SMTP / POP3 : ! Activer SMTP et POP3 ! Domaine de messagerie : entreprise.local ! Créer un compte par utilisateur (nom + mot de passe) ! Sur chaque poste client (Desktop > E Mail) : ! Adresse : utilisateur@entreprise.local ! Serveur entrant (POP3) : 192.168.20.3 (ou 192.168.40.3 pour le site B) ! Serveur sortant (SMTP) : 192.168.20.3 (ou 192.168.40.3)
Test : envoi d'un courriel entre un poste du Site A et un poste du Site B.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
16

## Slide 18
ÉTAPE 8
Téléphonie IP — Cisco CallManager Express
Le routeur de chaque site joue le rôle de central téléphonique (CME) et attribue un numéro à chaque téléphone IP.
R-SiteA(config)# telephony-service R-SiteA(config-telephony)# max-ephones 10 R-SiteA(config-telephony)# max-dn 10 R-SiteA(config-telephony)# ip source-address 192.168.20.1 port 2000 R-SiteA(config-telephony)# auto assign 1 to 10 R-SiteA(config-telephony)# create cnf-files R-SiteA(config)# ephone-dn 1 R-SiteA(config-ephone-dn)# number 1001 R-SiteA(config)# ephone 1 R-SiteA(config-ephone)# button 1:1
Numérotation 10xx pour le Site A, 30xx pour le Site B.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
17

## Slide 19
ÉTAPE 9
Restriction et limitation des appels
Un dial-peer relie les deux sites pour les appels inter-sites ; des listes COR limitent qui peut appeler vers l'extérieur.
R-SiteA(config)# dial-peer voice 20 voip R-SiteA(config-dial-peer)# destination-pattern 30.. R-SiteA(config-dial-peer)# session target ipv4:192.168.100.2 R-SiteA(config)# dial-peer cor custom R-SiteA(config-dial-cor)# name AUTORISE_EXTERNE R-SiteA(config)# dial-peer cor list LISTE_RESTREINTE R-SiteA(config-dial-cor-list)# member AUTORISE_EXTERNE R-SiteA(config)# ephone-dn 1 R-SiteA(config-ephone-dn)# corlist incoming LISTE_RESTREINTE
Seuls les postes possédant la classe adéquate peuvent émettre vers l'extérieur.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
18

## Slide 20
ÉTAPE 10
Sécurisation des accès — SSH & Port Security
Accès distant chiffré (SSH) et contrôle des adresses MAC par port pour limiter les branchements non autorisés.
R-SiteA(config)# ip domain-name entreprise.local R-SiteA(config)# crypto key generate rsa modulus 1024 R-SiteA(config)# username admin secret <mot_de_passe_fort> R-SiteA(config)# line vty 0 4 R-SiteA(config-line)# transport input ssh R-SiteA(config-line)# login local SW-SiteA(config)# interface fastEthernet 0/2 SW-SiteA(config-if)# switchport port-security SW-SiteA(config-if)# switchport port-security maximum 1 SW-SiteA(config-if)# switchport port-security mac-address sticky SW-SiteA(config-if)# switchport port-security violation shutdown
Le Telnet est désactivé au profit du SSH sur les accès d'administration.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
19

## Slide 21
ÉTAPE 11 · NOUVEAU
Listes de contrôle d'accès (ACL)
Les ACL filtrent le trafic entre VLAN et sécurisent l'accès à l'administration des équipements, en complément du SSH et du Port Security.
! ACL étendue : le VLAN Voix ne doit pas être joignable depuis le VLAN Données R-SiteA(config)# access-list 101 deny ip 192.168.20.0 0.0.0.255 192.168.10.0 0.0.0.255 R-SiteA(config)# access-list 101 permit ip any any R-SiteA(config)# interface gigabitEthernet 0/0.20 R-SiteA(config-subif)# ip access-group 101 in ! ACL standard : seul le poste d'administration peut ouvrir une session SSH R-SiteA(config)# access-list 10 permit host 192.168.20.10 R-SiteA(config)# line vty 0 4 R-SiteA(config-line)# access-class 10 in
Complète les mesures de sécurité : SSH (accès chiffré) + Port Security (contrôle physique) + ACL (filtrage du trafic).
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
20

## Slide 22
ÉTAPE 12
Détection et alerte automatique d'intrusion
Toute violation (MAC inconnue, accès non autorisé) coupe le port et génère immédiatement une alerte vers un serveur de supervision.
R-SiteA(config)# logging host 192.168.20.5 R-SiteA(config)# logging trap informational R-SiteA(config)# service timestamps log datetime msec R-SiteA(config)# snmp-server community superviseur RO R-SiteA(config)# snmp-server enable traps snmp linkdown linkup R-SiteA(config)# snmp-server enable traps port-security R-SiteA(config)# snmp-server host 192.168.20.5 version 2c superviseur SW-SiteA(config-if)# switchport port-security violation shutdown
Violation ⇒ port désactivé + trap SNMP + message Syslog horodaté envoyés automatiquement.
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
21

## Slide 23
BUDGET · NOUVEAU
Coût estimatif de réalisation du projet
Estimation indicative pour un déploiement réel (hors simulation Packet Tracer), à ajuster selon les tarifs fournisseurs.
Poste de dépense | Détail | Qté | Coût estimé (FCFA)
Routeurs Cisco (ISR) | 1 par site, ports WAN + LAN | 2 | 3 600 000
Commutateurs manageables | 1 par site, PoE pour IP Phones | 2 | 1 800 000
Téléphones IP | 1 par utilisateur | 20 | 2 000 000
Serveurs (messagerie / DHCP) | Mutualisés ou virtualisés | 2 | 1 400 000
Liaison WAN inter-sites | Abonnement opérateur (annuel) | 1 | 1 800 000
Licences & supervision | IOS, SNMP/Syslog, antivirus | 1 | 900 000
Installation, câblage & mise en service | Main d'œuvre, tests, recette | 1 | 1 200 000
Formation des utilisateurs | Messagerie, téléphonie, sécurité | 1 | 500 000
Poste de dépense
Détail
Qté
Coût estimé (FCFA)
Total estimatif ≈ 13 200 000 FCFA
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
22

## Slide 24
VALIDATION
Tests et validation
Test | Commande / action | Résultat attendu
Connectivité inter-VLAN | ping 192.168.30.10 depuis un PC du VLAN 20 | Réponse reçue (routage OK)
Liaison inter-sites | show ip ospf neighbor | Voisinage OSPF établi (Full)
Attribution DHCP | ipconfig /release puis /renew | Adresse du bon VLAN obtenue
Accès Internet (NAT) | show ip nat translations | Traduction d'adresse visible
Messagerie | Envoi d'un courriel Site A → Site B | Courriel reçu par le destinataire
Téléphonie IP | Appel entre deux postes du même site | Communication établie
Restriction d'appel | Appel vers un numéro non autorisé | Appel rejeté (COR)
Filtrage ACL | ping VLAN Voix depuis VLAN Données | Paquet refusé (ACL)
Sécurité du port | Branchement d'un poste inconnu | Port désactivé + alerte Syslog/SNMP
Test
Commande / action
Résultat attendu
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
23

## Slide 25
LOGO
BICEC
LOGO
ESIAC
CONCLUSION
Un réseau fonctionnel, cloisonné et surveillé
Interconnexion sécurisée de deux sites — BICEC
24
Les deux sites communiquent de façon fiable grâce au routage OSPF et au cloisonnement VLAN.
La messagerie, la téléphonie IP et l'accès Internet (NAT) répondent aux besoins de communication, avec des appels maîtrisés grâce aux listes COR.
La sécurité repose sur plusieurs niveaux : SSH, ACL, Port Security et alerte automatique (Syslog/SNMP) en cas d'intrusion.
Perspectives : redondance des liaisons WAN, supervision centralisée (SNMP/NMS), IPS/IDS renforcé.

## Slide 26
LOGO
BICEC
LOGO
ESIAC
Merci de votre attention
Questions & échanges
Bell Benoît Christian — Stage BICEC